УДК 004.032.2

Майстренко М.В., Сало А.М.

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра електронних обчислювальних машин

СТВОРЕННЯ на основі ПЛІс радіаційностійких контролерів для роботи на борту мікросупутника

У статті висвітлена проблема роботоспроможності ПЛІС у космосі (на борту мікросупутника), та метод її вирішення за допомогою створення додаткових конфігурацій з метою обходу виведених з ладу частин інтегральної схеми.

Ключові слова – ПЛІС, надійність, космос, космічна радіація.

This paper is devoted to the problems of FPGA performance and stability in space (on board of microsatellite). Also considered method of solving this problem – creating backup configurations with the aim of avoiding broken parts of FPGA.

Keywords – FPGA, reliability, space, ionizing radiation

# Вступ

Космічна апаратура - яскравий приклад поняття вбудованих комп’ютерних систем, які включають в себе велику кількість керуючих мікросхем різного роду, в тому числі - ПЛІС [1]. Вона проектується з великими вимогами до надійності та завадостійкості, щоб максимально передбачити та уникнути вихід з ладу певної системи чи підсистеми. Одним з основних дестабілізуючих факторів у космічному просторі - космічна радіація (іонізуюче випромінювання) [2]. Вона є причиною повного або часткового виходу з ладу електронних. Необхідне рішення для забезпечення максимальної роботоспроможності.

1. Огляд літературних джерел

В статті [2] розглянутий вплив радіації на ПЛІС та побудована система управління космічного експеременту. В даній статті буде запропоновано дещо інший підхід: передбачення виходу з ладу певних ділянок ПЛІС та проектування резервуючих конфігурацій.

2. Постановка задачі

Тема виникла в результаті поставленого д.т.н., доцентом кафедри ЕОМ Глуховим В.С. завдання перевірки можливості реалізації радіаційностійкого контролеру на основі ПЛІС.

3. Мета роботи

Метою роботи є створення надійного контролеру, призначеного для керування АЦП, модель якого, в перспективі, може функціонувати на борту мікросупутника.

Вирішення проблеми впливу космічної радіації на ПЛІС

ПЛІС, у порівнянні з мікроконтролером, складається з однорідних елементів по всій своїй площі. Тобто, якщо якась частина ПЛІС вийде з ладу, це не вплине на роботу іншої частини. Головне при цьому, щоб конфігурація ПЛІС не враховувала елементів, що вийшли з ладу.

Рис. 1. Внутрішня схема ПЛІС

Отже, можна зробити висновок, що структуру ПЛІС можна спроектувати з акцентом на надійність.

При дослідженні у даному напрямку необхідно обрати ПЛІС, максимальну площу якої займе обраний проект та умовно розділити її площу на декілька частин, наприклад на чотири.

Рис. 2. Початковий проект, розміщений в ПЛІС

Далі, початковий проект змінюється та дещо оптимізується. Це пов’язано з врахуванням того, що у певній частині ПЛІС вийшли з ладу один або більше логічних комірок (припустимо, у першому квадраті (рис. 3). Цей квадрат відкидається та вважається непрацездатним. Проект оптимізовується з метою ущільнення його до «розміру», меншого за 75% площі ПЛІС.

Рис. 3. Вийшов з ладу перший квадрат

Далі необхідно передбачити послідовно вихід з ладу комірок з другого, третього та четвертого квадратів. Тобто, проектується 5 конфігурацій:

- Повний проект;

- Проект з непрацездатними елементами першого квадрату;

- Проект з непрацездатними елементами другого квадрату;

- Проект з непрацездатними елементами третього квадрату;

- Проект з непрацездатними елементами четвертого квадрату;

Кількість квадратів впливає на корисне використання площі ПЛІС. Тобто, чим більше умовних квадратів, тим менша площа ПЛІС відкидається (серед якої є і працюючі елементи) і тим менше ущільнюється проект.

Супутні проблеми:

- Швидка та своєчасна діагностика роботи ПЛІС;

- Проектування з розрахунком на конкретні логічні блоки ПЛІС (ручне статичне розміщення проекту на кристалі).

- Діагностика ПЛІС на борту мікросупутника

Як описано в статті [3], діагностика ПЛІС проводиться за допомогою техніки перевірки BIST (built-in-self-test). Ця процедура передбачає наперед створений файл-конфігурації ПЛІС, що включає в себе:

- Генератор тестуючих послідовностей (ГТ);

- Об’єкт діагностики (логічні комірки ПЛІС) (ОД);

- Сигнатурний аналізатор (СА);

- Схема порівняння (СП);

- Еталонна сигнатура (ЕС);

- Сигнал помилки (f).

Рис. 4. Блок-схема тестування об’єкту діагностики

Зі способів діагностики, був обраний, наведений в [3] матричний метод, що дозволяє виявити довільний непрацюючий блок в класі одинарних несправностей.

- Реконфігурованість ПЛІС

В [4] розглянуто метод повноцінної реконфігурації ПЛІС на прикладі мікроконтролеру AT89C51 фірми Atmel. Всі резервуючі файли конфігурації знаходяться у внутрішній пам’яті мікроконтролеру, який і замінює конфігураційну пам’ять ПЛІС собою.

Рис. 5. Схема підключення AT89C51 до ПЛІС

Алгоритм роботи програми реконфігурації ПЛІС для мікроконтролера:

- Визначається (за необхідними критеріями) адреса початку файлу конфігурації в пам’яті мікроконтролеру;

- Перший байт завантажується в ОП мікроконтролера;

- Перший байт відправляється через порт вводу/виводу;

- Вивід синхроімпульсу переходить у “високий” стан;

- Вивід синхроімпульсу повертається до “низького” стану;

- Показник адреси (на байт конфігурації) інкрементується;

- Якщо вхід ERROR (помилковий стан, що формує ПЛІС у разі помилки) у “низькому рівні”, програма продовжується. В іншому випадку програма перезапускається;

- Перевірити, чи процес конфігурації все ще підтримується на стороні ПЛІС (сигнал CON у “низькому стані”). Якщо так - продовжити;

- Конфігурація завершена.

Кількість резервних конфігурацій залежить від об’єму пам’яті мікроконтролеру.

Висновки

У даній статі описано розв’язання задачі створення радіаційностійкого контролеру керування АЦП на ПЛІС. Обраний найбільш підходящий метод динамічної діагностики ПЛІС та її реконфігурації (за допомогою мікроконтролеру).

Література

1. Глухов В, Лукенюк А, Шендерук С.. Спеціалізований контролер для системи збирання наукової інформації супутника “Січ-2”. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. №717. С.10-16. 2. Грица Р.. Особливості побудови комп’ютерної системи керування експериментами на борту космічних апаратів. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. №639. С.189-193. 3. Аксенова Г.. Локализация неисправного блока в ПЛИС / Труды XII Всеросийского совещания по проблемам управления (ВСПУ - 2014, Москва, 16-19 июня 2014 г.). М.: ИПУ РАН, 2014. С. 7546-7552. 4. Controlling FPGA Configuration with a Flash-Based Microcontroller. 0508A-B-12/97. © Atmel.