УДК 004.07

Я.Р. Бежик

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра електронно обчислювальних машин

Дослідження методів злому та захисту Wi-Fi мереж.

© Бежик Я.Р., 2015

За результатами аналізу особливостей захисту інформації в комп’ютерних безпровідних мережах обґрунтована потреба застосування комплексного рішення для захисту мережі від проникнення і отримання доступу до внутрішніх ресурсів.

Ключові слова: захист інформації, комп’ютерна мережа, Wi-Fi мережа,  аутентифікація.

© Bezhyk Y.R., 2015

Research methods of hacking and protection of Wi-Fi networks

Analysis features of information security in computer wireless networks justified need of a comprehensive solution to protect networks from penetration and access to internal resources.

Keywords: information security, computer network, Wi-Fi network, authentication.

Вступ

Останнім часом бездротові (Wi-Fi) мережі отримали величезне розповсюдження. Сьогодні бездротові мережі можуть бути використані як у офісах, хот-спотах, так і в домашніх умовах. Їхнє використання може бути зумовлене одним із наступних чинників: необхідність забезпечення мобільності користувачів, необхідність підключення великої кількості користувачів у майбутньому; неможливість використання дротової мережі. Також безпровідною мережею передаються важлива особиста і комерційна інформація, проводяться банківські транзакції – кількість людей які бажають заволодіти подібною інформацією також збільшується. Відповідно, дослідження щодо підвищення ефективності захисту інформації в комп’ютерних мережах є актуальним.

Огляд літературних джерел

Серед багатьох літературних джерел, що стосуються криптографії та захисту мереж, виділимо наважливіші. В монографії [1] розглянуто основні поняття сучасної криптографії, в монографії  [2] – загальні принципи криптографії та особливості захисту комп'ютерних мереж. До основних функцій, які мають виконувати засоби захисту інформації, зараховують конфіденційність, аутентифікацію, цілісність, доступність, керування доступом. Конфінденційність– це гарантія можливості користування інформацією наперед визначеним суб’єктам та гарантія неможливості доступу до цієї інформації зловмисникам. В монографії [3-4] розглянуто протоколи шифрування.

Завдання

Дослідити можливості злому Wi-Fi мережі та можливості застосування комплексного рішення для захисту від несанкціонованого доступу.

Основні результати дослідження

У бездротових мереж є багато переваг перед провідними мережами, але є й недоліки. І однією з найважливіших вад – це досить низьких рівень безпеки. Існують різні причини, що спонукають хакерів займатися атаками. Одна з причин: заради цікавості. Такі люди займаються зламуванням задля розваги та самоствердження. Вони можуть навіть зробити послугу суспільству, публічно сповістити про виявлені небезпечні місця мереж, що примусить звернути увагу на існуючі проблеми.

Інша причина атак криється в застосуванні чужої мережі, тобто в крадіжці інтернет-трафіку.

Третя, найважливіша причина – це викрадення конфіденційної інформації. Ці зловмисники є найнебезпечнішими. Стандартні заходи безпеки можуть лише затримати такого супротивника на декілька годин. Якщо безпеці мережі 802.11 не приділити належної уваги, то атака неминуче виявиться успішною.

Відповідно для забезпечення безпечної роботи даної мережі треба розуміти основні принципи безпеки заложені в даній технології.

Пристрої стандарту 802.11 зв’язуються один з одним, використовуючи в якості передавача даних сигнали, що передаються в діапазоні радіочастот. Дані передаються по радіо відправником, які вважають, що приймач також працює в обраному радіодіапазоні. Недоліком такого механізму є те, що будь-яка інша станція, що використовує цей діапазон, теж здатна прийняти ці дані.

Якщо не використовувати який-небудь механізм захисту, будь-яка станція стандарту 802.11 зможе обробити дані, послані по бездротовій локальній мережі, якщо тільки її приймач працює в тому ж радіодіапазоні. Для забезпечення хоча б мінімального рівня безпеки необхідні наступні компоненти.

- Засоби для ухвалення рішення щодо того, хто або що може використовувати бездротову LAN. Ця вимога задовольняється за рахунок механізму аутентіфікаціі, що забезпечує контроль доступу до LAN.

- Засоби захисту інформації, переданої через безпровідне середовище.

Ця вимога задовольняється за рахунок використання алгоритмів шифрування.

На рис. 1.1. показано, що захист в бездротових мережах забезпечується як за рахунок аутентифікації, так і завдяки шифруванню. Жоден з названих механізмів окремо не здатний забезпечити захист бездротової мережі.

Рис. 1.1. Захист в бездротових мережах забезпечується за рахунок аутентифікації і шифрування

Також існують головні та допоміжні методи захисту представлені на рисунку 1.2.

Рис. 1.2. Класифікація методів захисту бездротових локальних мереж

Розглянемо кожен з методів більш детально:

- Основні методи захисту

WEP (Wired Equivalence Privacy) – це протокол шифрування, що базується на алгоритмі RC4. Алгоритм використовує ключі довжиною 64, 128, 256 та 512 біт. Чим більше біт використовується для зберігання ключа, тим більше можливих комбінацій ключів, а відповідно більша стійкість мережі до злому.

Але довжина ключа тільки сповільнить дію хакера на деякий час, а не зупинить його. Частина ключа WEP є статичною (40 біт у випадку 64-бітного шифрування), а інша частина (24 біт) – динамічна (вектор ініціалізації), тобто вона змінюється в процесі роботи мережі. Головною уразливістю WEP протоколу є те, що вектори ініціалізації повторюються через деякий проміжок часу.

Отже, для досягнення мінімального рівня безпеки ключі необхідно періодично змінювати. Якщо для бездротової мережі, що складається з точки доступу та трьох клієнтів, це не буде складати великої проблеми, то для корпоративних мереж із сотнями бездротових користувачів дане рішення не підходить. Більше того, для забезпечення достатнього рівня безпеки при використанні WEP-шифрування потрібна зміна 64-бітного ключа раз у пів години, а 128-бітного – раз у годину (в реальності ключі часто вводять один раз і назавжди).

WPA (Wi–Fi Protected Access) – протокол, в основі якого покладено підмножину стандарту IEEE 802.11i. В WPA використовується декілька засобів й алгоритмів для вдосконалення методів керування ключем та шифрування.

Якщо в WEP протоколі ключ, що використовується для шифрування даних, вводиться ручним способом та використовується до тих пір, поки не буде змінений, то в WPA ключ вводиться один раз, але використовується не для шифрування даних, а для генерації справжніх ключів для шифрування даних. WPA періодично змінює ключ. Отже, навіть якщо зловмиснику пощастить, і він відгадає ключ шифрування, то зможе ним користуватися лише до того часу, доки бездротова точка доступу та клієнт автоматично не змінять його. Ключ шифрування в бездротових точках доступу змінюється доволі часто: раз на 1-2 години.

У стандарті WPA передбачено використання захисних протоколів 802.1x, EAS, TKIP і RADIUS. Конфіденційність та цільність даних забезпечуються за допомогою протоколу TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), який на відміну від протоколу WEP використовує інший механізм генерації ключів, щоправда він теж заснований на алгоритмі RC4. Якщо в WEP довжина вектору ініціалізації дорівнює 24 бітам, то в протоколі TKIP використовується 48 біт. Крім того, вектор ініціалізації відбирається не випадково (псевдо-випадково) як раніше, а послідовно, до того ж пакети, що прийшли з невірним номером, відкидаються геть. Це виключає можливість здійснення reply-атаки. У протоколі TKIP новий ключ формується для кожного нового пакету, для цього використовується криптографічний контроль суми MIC (Message Integrity Code), призначеного для контролю цілісності пакетів та виявлення підробки у бездротових мережах, що перешкоджають зловмиснику змінювати зміст пакетів.

У системі передбачено два режими роботи: PSK (Pre-Shared Key) та Enterprise (корпоративний). Pre-Shared легко розгорнути, простий у використанні та налаштуванні, використовується для користувачів малого та домашнього офісу. Система Enterprise більш надійна завдяки серверу ідентифікації, що використовується для середніх та великих підприємств.

WPA2-шифрування – це система шифрування, заснована на остаточній редакції стандарту IEEE 802.11i. Алгоритм шифрування побудовано на блочному шифрі стандарту AES (Advanced Encryption Standard). Захисний протокол, що його використовує, отримав назву Counter-Mode CBC MAC Protocol (CCMP). Основна різниця між протоколами CCMP і TKIP знаходиться на рівні шифрування, дешифрування переданих даних: TKIP використовує чотири тимчасових ключі шифрування, а AES – три. Механізм керування ключами в обох випадках однаковий.

Недоліком системи можна вважати те, що через велике навантаження алгоритму на центральний процесор бездротового клієнтського обладнання для переведення мережі на новий стандарт необхідно нове обладнання, що підтримує алгоритм шифрування AES. Вважається, що цей алгоритм, так само як WPA, при правильному налаштуванні майже неможливо зламати.

802.1X – це стандарт безпеки, що включає декілька протоколів. Почнемо з протоколу EAP (Extensible Authentication Protocol). Протокол розширеної ідентифікації.

У документі RFC 2284 протокол ЕАР описано наступним чином: “Розширений протокол ідентифікації (EAP) – це загальний протокол для підтвердження автентичності протоколу PPP, який підтримує кілька механізмів ідентифікації. EAP не обирає певний механізм ідентифікації на етапі керування каналом, а відкладає вибір до етапу ідентифікації. Це дозволяє ідентифікатору запитати більше інформації ще до вибору певного механізму. Це також відкриває можливість для застосування підтримуючого серверу, який реалізує різні механізми, тоді як ідентифікатор на рівні PPP просто пропускає через себе всі необхідні для ідентифікації повідомлення”.

Серед плюсів протоколу EAP можна зазначити наступне: підтримка різних методів ідентифікації без необхідності фіксувати який-небудь механізм на етапі керування каналом, пристрій може працювати як агент, що переадресує запити RADIUS-серверу, тобто обладнання буде тільки стежити за результатами ідентифікації та відстежувати наслідки вдалих або невдалих ідентифікацій.

Поряд з цим, у даного протоколу є декілька мінусів: він не підтримує динамічний розподіл ключів; уразливий до атаки «людина посередині» з використанням фальшивої точки доступу та до атаки на сервер ідентифікації: зловмисник може підслухати запит та зашифровану відповідь, після чого провести атаку з невідомим відкритим або зашифрованим текстом.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server). Широко використовується в багатьох мережах. Його можна визначити як протокол безпеки, в якому для ідентифікації віддалених користувачів використовується модель клієнт-сервер. Він реалізується у вигляді серії запитів та відповідей, які клієнт передає від сервера доступу до мережі (Network Access Server - NAS) кінцевому користувачу. Протокол RADIUS був розроблений у відповідь на необхідність мати який-небудь метод ідентифікації, авторизації та обліку дій користувачів, яким необхідний доступ до різних обчислюваних ресурсів.

- Серед допоміжних методів слід виділити наступні

Фільтрація MAC-адреси. MAC-адреса (Media Access Control - керування доступом до носія) – це унікальний ідентифікатор обладнання, що надає виробник. Фільтрація MAC-адреси міститься у розширенні доступу до мережі тільки визначених користувачів. Це створює зловмиснику додаткову заваду, але не зупиняє його. Крім того необхідність своєчасно поновляти список MAC-адрес важко здійсненна для великих мереж.

Заборона широкомовної трансляції ідентифікатора SSID.  SSID – ідентифікатор мережі, знання якого є необхідною умовою для підключення. SSID може широко транслюватися в ефір або бути «прихованим» – у такому випадку клієнту прийдеться прописати ідентифікатор у налаштуваннях свого підключення. Більшість обладнання дозволяє його приховати, так що при скануванні мережі цього не буде видно. Крім того, необхідно змінити SSID, встановлений з початку. Звісно, це не надто серйозна перешкода, але вона є необхідною для елементарних заходів обережності.

Заборона доступу до налаштувань точки доступу або роутера через бездротову мережу. Активувавши цю функцію можна заборонити доступ до налаштувань точки доступу через Wi-Fi мережу, але це не захистить від перехоплення трафіку або від проникнення до мережі.

Мінімально припустима зона радіо покриття. В ідеалі вона не повинна виходити за межі контрольованої території. При необхідності можна встановити параболічні відбивачі, що перешкоджають розповсюдженню сигналу в небажаних напрямках.

Встановлення декількох точок доступу в бездротовій мережі не тільки створює резервну смугу пропускання на випадок виходу з ладу однієї з точок, але й підвищує стійкість мережі до деяких видів атак.

Висновки

Отже розглянувши усі доступні на сьогоднішній день методи захисту, можна виділити головні: WEP, WPA, WPA2, 802.1X. Який саме метод вибрати залежить від мети, яку переслідує користувач, та від існуючого обладнання. WPA2 та 802.1X - більш нові методи захисту, вони потребують потужного обладнання для криптографічних обчислень. Якщо пристрої спроможні підтримувати ці методи, то краще вибрати саме їх. Якщо ні, то можна зупинити свій вибір на WPA, якщо і цей стандарт обладнанням не підтримується, то хоча б на WEP. .

1. Ємець В. Сучасна криптографія: основні поняття В.Ємець, А. Мельник, Р. Попович . – Львів: БАК. – 2003. – 144 с. 2.Столлингс В. Криптография защита сетей: принципы и практика : пер. с англ. 2-еизд. – М.:Вильямс, 2001. – 672 с.3.Gilbert Held. Securing wireless LAN's. - Macon, Georgia, USA, 2003. - 276p. 4. Рошан Педжман, Лтри Джонатан. Основи построение беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 304 с