УДК 681.518

Деркач Р.Б.

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра електронних обчислювальних машин

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ НА РІВНІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНУКС КОНТЕЙНЕРІВ LXC

© Деркач Р.Б., 2016

Розглянуто віртуалізацію на рівні операційної системи за допомогою технології лінукс контейнерів LXC обґрунтована потреба застосування цього підходу при побудові, управлінні та масштабуванні застосунків. Проведено порівняння такого підходу до віртуалізації з повною віртуалізацією. Запропоновано концепцію використання системи централізованого управління віртуалізацією на рівні операційної системи.

Ключові слова: віртуалізація, лінукс, контейнери, LXC, масштабування, повна віртуалізація.

OPERATING-SYSTEM-LEVELVIRTUALIZATION. USAGE OF LINUX CONTAINERS TECHNOLOGY LXC

© Derkach R.B., 2016

Operating-system-level virtualization with the help of Linux Containers LXC technology justified the need to use this approach in constructing, managing and scaling applications. A comparison of this approach to virtualization with full virtualization. The concept of centralized management using operating-system-level virtualization.

Keywords: virtualization, Linux, containers, LXC, scaling, full virtualization.

Вступ

У роботі розглянуто підходи до віртуалізації та сучасний стан використання їх при побудові інфраструктури. У широкому сенсі, поняття віртуалізації є приховування справжньої реалізації якого-небудь процесу або об'єкта від істинного його уявлення для того, хто ним користується. Продуктом віртуалізації є щось зручне для використання, насправді, має більш складну або зовсім іншу структуру, відмінну від тієї, яка сприймається при роботі з об'єктом. Іншими словами, відбувається відділення уявлення від реалізації чого-небудь[2]. У комп'ютерних технологіях під терміном «віртуалізація» зазвичай розуміється абстракція обчислювальних ресурсів і надання користувачеві системи, яка «інкапсулює» (приховує в собі) власну реалізацію[4]. Простіше кажучи, користувач працює з зручним для себе поданням об'єкта, і для нього не має значення, як об'єкт влаштований в дійсності.

Стан проблеми

На сьогоднішній день проекти по віртуалізації ІТ-інфраструктури активно впроваджуються багатьма провідними компаніями, що займаються системною інтеграцією і є авторизованими партнерами провайдерів систем віртуалізації[4]. В процесі віртуалізації ІТ-інфраструктури створюється віртуальна інфраструктура - комплекс систем на основі віртуальних машин, що забезпечують функціонування всієї IT-інфраструктури, що володіє багатьма новими можливостями при збереженні існуючої схеми діяльності ІТ-ресурсів. Вендори різних платформ віртуалізації готові надати інформацію про успішні проекти з впровадження віртуальної інфраструктури в великих банках, промислових компаніях, лікарнях, освітніх установах. Безліч переваг віртуалізації операційних систем дозволяють компаніям економити на обслуговуванні, персоналі, апаратне забезпечення, забезпечення безперебійної роботи, реплікації даних і відновлення після збоїв[2]. Також ринок віртуалізації починає наповнюватися потужними засобами управління, міграції та підтримки віртуальних інфраструктур, що дозволяють використовувати переваги віртуалізації найбільш повно. Давайте подивимося, як саме віртуалізація дозволяє компаніям, які впроваджують у себе віртуальну інфраструктуру, економити гроші.

Гіпервізор

Гіпервизор - це платформа віртуалізації, що дозволяє запускати на одному фізичному комп'ютері кілька операційних систем. Саме гіпервизор надає ізольоване оточення для кожної віртуальної машини, і саме він надає гостьовим ОС доступ до апаратного забезпечення комп'ютера.

Це одна з технологій віртуалізації серверів, що дозволяє запускати на одному фізичному сервері безліч віртуальних ОС. Ці ОС іменуються «гостьовими», а ОС, встановлена ​​на фізичному сервері - «хостової» [5]. Кожна гостьова операційна система запускається в своєму ізольованому оточенні, і «думає», що працює на окремому комп'ютері. Про існування інших гостьових ОС і хостової ОС вони «не знають».

Ці ізольовані оточення іменуються «віртуальними машинами» (або скорочено - ВМ). Віртуальні машини реалізуються програмно, і надають гостьовий ОС і додатків доступ до апаратних ресурсів сервера за допомогою гіпервизора і віртуальних пристроїв. Як вже було сказано, гостьова ОС поводиться так, як ніби повністю контролює фізичний сервер, і не має уявлення про існування інших віртуальних машин. Так само ці віртуальні оточення можуть іменуватися «партиціі» (не плутати з розділами на жорстких дисках).

Лінукс контейнери

Сьогодні, коли завдяки хмарної революції на перший план вийшли такі вимоги до центрів обробки даних, як еластичність, масштабованість і висока обчислювальна щільність, контейнери стали предметом підвищеного інтересу - перш за все тому, що вони як не можна краще підходять для вирішення названих завдань. LXC (англ. LinuX Containers) — система віртуалізації на рівні операційної системи для запуску декількох ізольованих примірників ОС Лінукс на одному комп'ютері. LXC не використовує віртуальні машини, а створює віртуальне оточення з власним простором процесів і мережевим стеком.[1] Усі примірники LXC використовують один примірник ядра ОС. LXC заснована на технології ядра Linux під назвою cgroups (додана у версії 2.6.29). Також використовується функціональність ізоляції namespaces. Namespaces та cgroups, функції ядра Лінукс, які створюють стіни між контейнерами та іншими процесами, запущеними на хості. Наприклад, якщо у вас є додаток, яке займає багато циклів процесора і пам'яті, таких як науково-обчислювальні додатки, ви можете помістити додаток в контрольну групу, щоб обмежити його процесор і пам'ять.

Namespaces має справу з виділенням ресурсів для одного процесу, в той час як контрольні групи управління ресурсами для групи процесів. До складу інструментарію LXC входить бібліотека liblxc, набір утиліт (lxc-create, lxc-start, lxc-stop, lxc-ls і тому подібне), шаблони для побудови контейнерів і набір біндінгів для різних мов програмування. Для пониження привілеїв і обмеження доступу задіяні такі можливості ядра, як профілі Apparmor і SELinux, політики Seccomp, Chroots (pivot_root) і capabilities.

Відмінність та порівняння гіпервізора та контейнера

В чому ж все таки полягає відмінність гіпервізорів (віртуальних машин) від контейнерів. Гіпервизор працює наступним чином (див. рисунок 1): операційна система хоста емулює апаратне забезпечення, поверх якого вже запускаються гостьові операційні системи. Це означає, що взаємозв'язок між гостьовий і хостової операційними системами слід «залізної» парадигмі: все, що «вміє» робити обладнання, повинно бути доступно гостьовій ОС з боку хостової. Навпаки, контейнери (див. рис.1) - це віртуалізація на рівні операційної системи, а не обладнання, тобто кожна гостьова ОС використовує те ж саме ядро (а в деяких випадках - і інші частини ОС), що і хостової. Це дає контейнерам велику перевагу: вони менше і компактніше гіпервізорних гостьових середовищ, оскільки у них з хостом набагато більше спільного.

Інший великий плюс - значно більша ефективність контейнерної віртуалізації щодо спільного використання ресурсів, так як для неї контейнери - це всього лише керовані ресурси. Наприклад, коли Контейнер 1 і Контейнер 2 працюють з одним і тим же файлом, ядро хоста відкриває цей файл і розміщує сторінки з нього в сторінковий кеш ядра, які потім передаються контейнерів 1 і контейнерів 2: якщо обидва «хочуть» прочитати одні й ті ж дані, вони отримують одну і ту ж сторінку. Якщо ж гіпервізорним віртуальним машинам VM1 і VM2 треба виконати таку ж операцію, то спочатку сам хост відкриває запитуваний файл (створюючи сторінки в своєму сторінковому кеші), а потім ще і кожне з ядер VM1 і VM2 виконує аналогічну дію. Таким чином, в процесі читання машинами VM1 і VM2 одного і того ж файлу в пам'яті існує цілих три однакових сторінки (по одній в сторінковому кеші Хоста і в ядрах VM1 і VM2), тому що вони не «вміють» одночасно використовувати одну і ту ж сторінку, як це роблять контейнери.

Рис 1. Схема різниці архітектури гіпервізора та контейнера

Справа навіть не стільки в «читанні» файлів, скільки в можливості використовувати одну копію виконуваних файлів і бібліотек, що (загальний LIBS) в різних контейнерах. У звичайній системі, якщо два або більше процесів звертаються до однієї і тієї ж розділяється бібліотеці (наприклад, Libc), її код присутній в пам'яті тільки в одному екземплярі. Це відноситься і до виконуваних файлів, і до сегментів даних, які не модефікуються , що дозволяє істотно знизити вимоги до розміру оперативної пам'яті. Так як контейнери використовують єдине ядро, вищеописаний механізм при деяких умовах поширюється і на них, що призводить, зокрема, до підвищення щільності їх розміщення, яка і без цього механізму спочатку вище, ніж у віртуальних машин, оскільки відсутні множинні копії ядра.

В результаті у контейнерів щільність (кількість віртуальних середовищ, які можна запустити на сервері) може бути до трьох разів вище, ніж у віртуальних машин, а на одному сервері цілком може розміщуватися кілька сотень контейнерів. Настільки висока щільність - одна з головних причин популярності контейнерів на ринку хостингу віртуальних виділених серверів (VPS). Якщо на одному і тому ж сервері можна створити в три рази більше VPS, то в розрахунку на один VPS витрати знижуються на 66%, що для такого низькомаржинального бізнесу, як хостинг, іноді дорівнює різниці між збитковістю і прибутковістю.

Звичайно, не все ідеально в світі контейнерів. Наприклад, через спільного використання ядра на одному сервері можна запускати різні гостьові ОС (наприклад, на системі з Linux-контейнерами неможливо запустити FreeBSD або Windows, Центр але різні дистрибутиви Linux - хоч греблю гати). Тому для Windows і Linux на одному і тому ж сервері (що для гіпервізора не проблема) не працюють. Однак принаймні: в разі Linux цей недолік можна пом'якшити за рахунок Використання ABI і інтерфейсів: бібліотек завдяки цьому з'являється МОЖЛИВІСТЬ запускати на одному сервері з різними контейнери збірками Linux, але одночасно скорочується загальна для цих контейнерів частина ресурсів. У максимальній же мірі переваги контейнерів проявляються в однорідному середовищі.

Висновок

Проведено аналіз технологій віртуалізації в загальному та реалізацію технології віртуалізації рівня операційної системи а саме її реалізація в виді технології Лінукс контейнерів. Дана технологія є дуже перспективною на даний момент розвитку, адже покриває основні потреби ІТ сфери: масштабованість проектів та швидкість їх розгортання.

Розглянуто структуру технології Лінукс контейнерів та зроблено висновки які є переваги використання цієї технології у порівнянні з технологіями віртуалізації які в даний момент використовуються в ІТ інфраструктурах.

1. Adrian Mouat Using Docker: Developing and Deploying Software with Containers 2016 2.Bernard Golden Virtualization For Dummies 2007 3. Dave Shackleford Virtualization Security: Protecting Virtualized Environments 2012 4. Gustavo A. A. Santana Data Center Virtualization Fundamentals: Understanding Techniques and Designs 2013 5. James Turnbull The Docker Book: Containerization is the new virtualization 2014 6. Matthew Portnoy Virtualization Essentials 2012