УДК 681.3, 004.62

Дембіцький В.Р., Сало А.М.

Національний університет "Львівська політехніка",

кафедра електронних обчислювальних машин

Мобільна платіжна система на основі мережі вендінгових машин.

© Дембіцький В.Р., Сало А.М., 2018

У роботі здійснено дослідження протоколів і телекомунікаційних механізмів, які застосовуються в мобільних платіжних системи для вендінгових машин.  Розроблена мобільна платіжна система на основі мережі вендінгових автоматів.

Ключові слова: платіжні системи, мобільні платіжні системи, вендінг, вендингові автомати.

The paper analyzes protocols and telecommunication mechanism that use in mobile payment system for vending machines.  Mobile payment  system based on the network of vending machines is developed.

Keywords: payment system, mobile payment system, vending, vending machine.

Вступ. Широке поширення мобільного зв'язку та зростаючу розповсюдженість і доступність вендінгових автоматів в світі [1] породило попит на створення функціональних та безпечних платформ з використання мобільних систем в якості віддалених терміналів мобільної комерції.

На даний час існує багато різних способів організації мобільної платіжної системи з різною функціональністю, з різними апаратними засобами, з різними потребами в тих чи інших ресурсах. Вибір оптимального протоколу і телекомунікаційних механізмів платіжної системи для мережі вендингових автомати завжди було під гострим питанням через обмеженість ресурсами і телекомунікаційними можливостями мережі вендінгових автоматів [2].

Стан проблеми.  На даний час існує велика кількість механізмів зчитування та отримання інформації, розроблено сотні протоколів і телекомунікаційних механізмів , однак вибір правильної системи, протоколу [3] і телекомунікаційного механізму для мобільної платіжної системи на основі  мережі вендінгових автоматів залишається проблемним, а саме через велику обмеженість в ресурсах, складність і період  експлуатації, тривалість безвідмовної роботи  і специфічність цих автоматів.

Постановка задачі.  Проаналізувати існуючі протоколи і телекомунікаційні механізми, що застосовуються в мобільних платіжних системах на основі мережі вендінгових автоматів. Розробити мобільну платіжну систему на основі мережі вендингових автоматів.

Розв’язання задачі. Дослідивши та проаналізувавши протоколи і телекомунікаційної механізми мобільної платіжної системи [4,5,6,7,8] на основі мережі вендінгових машин найбільш дешевою і ефективною системою буде: мобільна платіжна система з використанням QR-коду.  Перевагами цієї системи є те що практично будь-який мобільний девайс містить камеру, яка дозволяє зчитати інформацію з вендинг автомата. Також з сторони вендинг автомата  не накладається ніяких обмежень на апаратну частину - цим самим автомат є дешевий, простий і ефективний [9].   На рисунку 1. продемонстровано цю систему.

Рис. 1. Мобільна платіжна система з використанням QR-коду.

Для реалізації системи мобільної платіжної системи на основі мережі вендінгових машин розроблено структурну схему (Рис 2.).

Рис. 2. Структурна схема мобільної платіжної системи на основі мережі вендінгових автоматів.

Висновки. В даній статті було здійснено дослідження протоколів і телекомунікаційних механізмів, які застосовуються в мобільних платіжних системи для вендінгових машин Проведено аналіз переваг і недоліків існуючих мобільних платіжних систем. Було запропоновано найбільш компромісну мобільну платіжну систему для вендингових автоматів [10].

Література

- James H. Halseg. Vending apparatus and method having improved 	reliability.[електронний ресурс] //Режим доступу: http://patent.ipexl.com.

- Сало А. М. Методи та засоби оптимізації енергоспоживаня вендингових автоматів / А. М. Сало, О. І. Кравець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2015. – № 830. – С. 141–144. – Бібліографія: 12 назв.

- Сало А. М., Кравець О. І. Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – № 881 : Комп'ютерні системи та мережі. – С. 152-160.

- Near Field Communication. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.12 No.2, February 2012

- Frazier (April 20, 2000), Bluetooth a Boon for Wireless Devices,Cable News Network,. http://sidebar.cnn.com/2000/ TECH/computing/04/ 20/bluetooth.idg/index.html.

- QR Code Analysis [електронний ресурс]//Режим доступу: 	http://ijarcsse.com/Before_August_2017/docs/papers/Volume_6/5_May2016/V6I5-0105.pdf

- Qiao, S.A. and Gu H., An analysis on success factors of M-commerce applications, Proc of 2005 ICMSE, Vol.1, p. 172-176 2005

- Проектирование, техническая эксплуатация и безопасность

мобильных платёжных систем. [електронний ресурс]//Режим доступу:

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/Regional%20Initiatives/RI%20Mobiel%20Payments/Training_Course_on_Mobile_Payments_Kaptur_Russian.pdf

- Сало, А. М. Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом [Текст] / А. М. Сало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 112-117.

- Сало А. М. Архітектура вендінгового автомату / А. М. Сало, О. І. Кравець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 806 : Комп'ютерні системи та мережі. – С. 240–246. – Бібліографія: 10 назв.